## Slide 1
CDC는 신호의 성격과 트래픽에 맞춰 선택한다
단일 상태는 2FF, 손실 없는 단건 전송은 4-phase handshake, 연속 데이터는 asynchronous FIFO가 기본 출발점이다.
2FF Synchronizer
1-bit level · 최소 비용
SRC
FF1
FF2
DST
metastability containment
입력은 목적 클럭에 2회 이상 안정적으로 샘플되어야 한다.
2개 목적지 sample stage; stage 추가 시 MTBF↑·latency↑.
짧은 pulse·multi-bit bus·상관 신호 결합에는 부적합하다.
추천: mode/status/config 같은 저속 단일 비트
4-phase Handshake
req / ack · lossless transaction
SOURCE
DEST
req
ack
req↑ → ack↑ → req↓ → ack↓
데이터를 hold한 채 요청하고, 목적지가 수신을 확인한다.
backpressure와 lossless 전달에 유리하지만 왕복 지연이 크다.
full handshake 완료 전에는 다음 전송을 시작할 수 없다.
추천: 드문 command/event 또는 한 건의 안정된 bus
Asynchronous FIFO
stream / burst · rate decoupling
WR
CLK
FIFO
RAM
RD
CLK
Gray ptr + full / empty
dual-port storage가 두 클럭의 순간 속도 차이를 흡수한다.
정상 구간에서는 local clock마다 1 write / 1 read가 가능하다.
pointer·flag·reset·Gray skew 제약까지 함께 설계해야 한다.
추천: 연속·버스트 multi-word 데이터와 대역폭 분리
CDC TECHNIQUE SELECTION
01
Notes: 2FF는 메타안정성이 후단으로 전파될 확률을 낮추는 구조이며, 이벤트 전달이나 bus coherency를 자동으로 보장하지 않는다.
4-phase handshake의 순서는 req 상승, ack 상승, req 하강, ack 하강이다. source는 전송 중 data를 유지하고 한 번의 full handshake가 끝난 뒤 다음 transaction을 시작한다.
Asynchronous FIFO는 local binary pointer와 CDC용 Gray pointer, full/empty 비교를 통해 두 clock domain의 rate를 분리한다. flag는 pointer synchronization 지연 때문에 보수적으로 반영될 수 있다.
[Sources]
- https://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2008Boston_CDC.pdf
- https://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2002SJ_FIFO1.pdf
- https://docs.amd.com/r/2021.1-English/ug953-vivado-7series-libraries/XPM_CDC_SINGLE
- https://docs.amd.com/r/en-US/pg382-xpm-cdc-generator/XPM_CDC_ARRAY_SINGLE
- https://docs.amd.com/r/en-US/pg382-xpm-cdc-generator/XPM_CDC_HANDSHAKE
- https://docs.amd.com/r/en-US/ug1353-versal-architecture-ai-libraries/XPM_FIFO_ASYNC
- https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683068/18-1/metastability-analysis.html

## Slide 2
선택 기준은 데이터·손실·트래픽이다
동일한 CDC 문제라도 전달 단위와 보장 수준이 다르면 최적 구조가 달라진다.
비교 항목 | 2FF Synchronizer | 4-phase Handshake | Asynchronous FIFO
가장 적합한 전송 | 1-bit level (mode / status) | 단건 event 또는 안정된 bus (1 outstanding) | multi-word stream / burst (rate decoupling)
전달 보장 | 메타안정성 확률만 저감 pulse 포착·bus 원자성은 별도 | req/ack로 수신 확인 lossless + backpressure | 순서·버퍼링·full/empty overflow/underflow 방지
지연 | 2개 dst sample stage 위상 따라 관측 cycle 가변 | forward sync + 처리 + return sync + 신호 복귀: 가장 큼 | 첫 word는 pointer sync + read 지연 steady state는 pipeline
정상 처리율 | 안정 구간마다 상태 변화 queue 없음 | full handshake당 1 transaction 새 요청은 완료 후 | 최대 wr_clk당 1 write rd_clk당 1 read
면적 / 구현 난도 | 최저: 2개 이상 FF + source register 권장 | 중간: 양방향 sync chain + FSM/data hold | 최고: dual-port memory + pointers/flags/synchronizers
필수 검증 | ASYNC_REG·MTBF·source 등록 pulse width / 안정 시간 | data stable 동안 req active protocol·reset·deadlock assertion | Gray 1-bit transition·skew/net delay flag·reset·overflow assertion
대표 실패 모드 | 짧은 pulse 유실 독립 bus sync → incoherency | data 조기 변경·중복 요청 reset mismatch → hang | 잘못된 full/empty·Gray skew reset 중 write/read → 손실
CDC TECHNIQUE SELECTION MATRIX
02
Notes: 지연 값은 두 클럭의 위상, synchronizer depth, memory read mode에 따라 달라지므로 절대 cycle 수가 아니라 구성 요소로 해석한다.
2FF의 destination output은 첫 stage가 transition을 포착한 다음 stage에서 유효해진다. 추가 stage는 resolve 시간을 늘려 MTBF를 개선하지만 latency도 증가시킨다.
Handshake는 정확한 전달과 backpressure를 제공하지만 full four-phase roundtrip 동안 새 transaction을 막는다. 높은 steady-state bandwidth가 필요하면 FIFO가 더 적합하다.
직접 만든 asynchronous FIFO는 Gray pointer 경로에 skew와 net-delay constraint를 적용해야 한다. 단순 set_clock_groups만으로 기능 안전성이 증명되지는 않는다.
[Sources]
- https://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2008Boston_CDC.pdf
- https://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2002SJ_FIFO1.pdf
- https://docs.amd.com/r/2021.1-English/ug953-vivado-7series-libraries/XPM_CDC_SINGLE
- https://docs.amd.com/r/en-US/pg382-xpm-cdc-generator/XPM_CDC_ARRAY_SINGLE
- https://docs.amd.com/r/en-US/pg382-xpm-cdc-generator/XPM_CDC_HANDSHAKE
- https://docs.amd.com/r/en-US/ug1353-versal-architecture-ai-libraries/XPM_FIFO_ASYNC
- https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683082/22-1/dual-clock-fifo-timing-constraints.html
- https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683068/18-1/metastability-analysis.html

## Slide 3
독립 2FF는 데이터 coherency를 보장하지 않는다
각 경로가 메타안정성을 안전하게 가둬도, 서로 다른 cycle에 확정되면 목적지 논리는 존재하지 않았던 조합을 볼 수 있다.
왜 reconvergence가 위험한가
A-domain의 2-bit 상태가 01 → 10으로 바뀌는 예
SOURCE
01 → 10
bit[1]
FF → FF
bit[0]
FF → FF
DECODE
/ FSM
skew
목적지에서 관측될 수 있는 순서
n
01
→
n + 1
11
illegal
→
n + 2
10
가능한 오류: 잘못된 decode, 1-cycle enable, FSM illegal transition
회피 원칙
01
원자성을 한 경로에 둔다
data를 hold하고 synchronized valid/req 하나로 destination register를 load한다.
02
encoding을 바꾼다
counter/pointer는 Gray code로 전달하고 bit 간 skew·net delay도 제한한다.
03
트래픽에 맞는 구조를 쓴다
드문 단건은 handshake, 연속·버스트 데이터는 asynchronous FIFO를 사용한다.
04
구조와 기능을 함께 검증한다
CDC lint/report + data-stable·Gray onehot·illegal-state assertion을 결합한다.
set_false_path는 coherency 증명이 아니다.
RECONVERGENCE CDC
03
Notes: Reconvergence CDC는 두 개 이상의 비동기/동기화 경로가 destination logic에서 다시 결합되는 구조다. 각 synchronizer가 개별적으로 안전해도 확정 cycle이 달라질 수 있어 correlated signal의 조합 일관성이 깨진다.
대표 유형: (1) 하나의 source signal이 여러 synchronizer path로 fan-out 후 reconverge, (2) 함께 바뀌는 bus/control bits를 독립 동기화 후 decode, (3) data와 enable이 서로 다른 CDC latency를 거쳐 결합, (4) 여러 source clock의 신호가 같은 destination cone으로 fan-in.
예의 01→10 전이는 실제 source에서 두 bit가 함께 바뀌어도 destination에서 01→11→10 또는 01→00→10으로 보일 수 있다. 11/00이 illegal state거나 enable decode 조건이면 spurious pulse 또는 FSM 오동작이 생긴다.
완화는 synchronizer 수를 늘리는 것이 아니라 atomicity를 보존하는 protocol/encoding을 선택하는 것이다. Static CDC tool로 reconvergence/fan-out/multi-clock fan-in을 찾고, formal/SVA 및 randomized clock phase simulation으로 기능 규약을 확인한다.
[Sources]
- https://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2008Boston_CDC.pdf
- https://docs.amd.com/r/en-US/pg382-xpm-cdc-generator/XPM_CDC_ARRAY_SINGLE
- https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/verification/white-papers/achieving-cdc-signoff-with-hier-cdc-flow-wp.pdf
- https://docs.amd.com/r/en-US/ug906-vivado-design-analysis/CDC-Rules-Precedence
- https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683082/22-1/dual-clock-fifo-timing-constraints.html