## Slide 1
Schmitt와 Comparator: 같은 lane, 다른 RX 역할
MIPI 표준의 공식 구분은 LP와 HS이며, 두 용어는 보통 수신 프런트엔드 구현을 가리킨다.
LP · Schmitt 계열 입력
HS · Differential comparator
VOUT
VIN
VT−
VT+
ΔVHYS
상승 경로
하강 경로
+
−
DP
DN
BIT
bit = sign(VDP − VDN)
• P/N 각 선을 GND 기준으로 독립 판정
• VT+·VT− 히스테리시스로 chatter 억제
• LP-00/01/10/11 감지 · 비종단
• DP−DN의 작은 차동전압을 고속 판정
• 낮은 swing · 공통모드 잡음 억제
• HS payload/clock · 약 100 Ω 종단
핵심 Schmitt trigger 자체도 ‘히스테리시스가 추가된 comparator’다.
MIPI D-PHY · RX 회로 비교
1
Notes: [Sources]
- https://www.mipi.org/specifications/d-phy
- https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/FPGA/ProductDocuments/UserGuides/Microchip_RT_PolarFire_FPGA_User_IO_User_Guide_UG0931.pdf
- https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/scea046
[/Sources]

## Slide 2
비교의 핵심은 속도가 아니라 신호 방식이다
LP는 single-ended·비종단, HS는 differential·종단 신호다. 실제 enable 방식은 PHY IP 구현에 따른다.
비교 기준 | Schmitt 계열 · LP-RX | Differential comparator · HS-RX
판정 입력 | P/N 각 선을 독립 판정 | VDP − VDN 차동 판정
임계 특성 | VT+ ≠ VT− · 히스테리시스 | 작은 차동 임계 · offset 관리
신호/종단 | 큰 single-ended swing · 비종단 | 작은 differential swing · 약 100 Ω
강점 | 느린 edge와 임계 부근 잡음에 강함 | 고속 처리와 공통모드 잡음 억제
설계 주의 | PVT/VDD에 따른 threshold · timing shift | common-mode · bias · skew · impedance
MIPI 역할 | Stop/Escape/ULPS 및 HS 진입 감지 | HS clock과 payload 수신
실무 결론
정상 동작은 lane FSM이 LP-RX로 진입 시퀀스를 보고 HS-RX와 termination을 활성화한다.
레지스터명이 Schmitt/Comparator라면 해당 IP의 TRM 정의를 우선한다.
MIPI D-PHY · RX 회로 비교
2
Notes: [Sources]
- https://www.mipi.org/specifications/d-phy
- https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/FPGA/ProductDocuments/UserGuides/Microchip_RT_PolarFire_FPGA_User_IO_User_Guide_UG0931.pdf
- https://docs.amd.com/r/en-US/ug861-ultrascale-selectio/IBUFDS_DPHY
- https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/scea046
[/Sources]