## Slide 1
검증을 ‘코드’가 아니라
‘구조’로 설계하기
SystemVerilog와 UVM으로 시작하는 하드웨어 검증 입문
처음 보는 사람을 위한 개념 · 흐름 · 최소 예제
stimulate → observe → check
UVM / SystemVerilog
Notes: 발표의 목표: UVM이 왜 필요한지 이해하고, 작은 테스트벤치를 읽을 수 있게 합니다.
[Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 2
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
검증은 ‘동작한다’보다 ‘틀리지 않는다’를 증명하는 일
02
설계(DUT)는 입력을 받아 결과를 냅니다. 검증 환경은 많은 상황을 만들어 결과가 기대와 같은지 확인합니다.
01
자극
여러 입력·순서·타이밍을 만든다
02
관측
인터페이스의 실제 신호를 읽는다
03
판정
기대값과 비교해 오류를 찾는다
핵심 질문: 모든 중요한 경우를 충분히, 반복 가능하게 확인했는가?
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 3
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
SystemVerilog는 언어, UVM은 검증 환경을 만드는 방법론
03
SystemVerilog
하드웨어 설계와 검증을 위한 언어
• class · random · assertion · coverage
• 병렬 동작과 시간 개념
UVM
SystemVerilog class로 만든 표준 검증 프레임워크
• 재사용 가능한 컴포넌트
• 자극·관측·비교·리포팅의 공통 구조
비유하면: SystemVerilog는 벽돌과 공구, UVM은 건축의 공통 설계도입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 4
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
SystemVerilog의 네 가지 기능이 검증을 편하게 만든다
04
class
데이터와 동작을 묶어 ‘거래(transaction)’를 표현
randomize()
많은 입력 조합을 자동으로 탐색
interface
DUT 핀 묶음을 한 곳에서 다룸
assertion / coverage
규칙 위반과 검증 범위를 명시적으로 추적
이 기능들을 조합하면 ‘신호를 직접 흔드는 테스트’에서 벗어날 수 있습니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 5
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
핀의 변화 대신 ‘의미 있는 한 건의 요청’을 주고받습니다
05
class alu_txn;
rand bit [7:0] a, b;
rand bit [1:0] op;
bit [7:0] result;
endclass
transaction
예: a, b, op를 묶어
‘ALU 연산 요청 1건’으로 표현
a
b
op
신호 레벨
장점: 자극, 관측값, 기대값이 같은 단위로 이동합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 6
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
무작위 생성은 ‘아무 값’이 아니라 ‘규칙 안의 다양한 값’입니다
06
constraint legal_op { op inside {0, 1, 2}; }
constraint avoid_zero { b != 0; }
assert(tx.randomize());
제약(constraint)
의미 없는 입력은 막고
원하는 구석 상황(corner case)을 유도합니다.
주의: 랜덤 테스트는 ‘정답 판정기’가 있어야만 가치가 있습니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 7
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
UVM은 역할을 나누어 검증 환경을 조립합니다
07
sequence
무엇을
할지 결정
driver
핀으로
변환
monitor
핀에서
읽기
scoreboard
기대값과
비교
sequence → driver → DUT → monitor → scoreboard
각 역할이 분리되면 DUT가 바뀌어도 환경 일부를 재사용하기 쉬워집니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 8
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
DUT 바깥에 검증 환경을 두고, 인터페이스로 연결합니다
08
DUT
ALU
UVM agent
(driver + monitor)
scoreboard
+ coverage
virtual interface
interface는 물리 신호의 접점, transaction은 의미 있는 데이터의 단위입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 9
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
UVM phase는 환경을 ‘만들고 → 연결하고 → 실행하는’ 순서로 정리합니다
09
1
build_phase
컴포넌트 생성
→
2
connect_phase
분석 포트·TLM 연결
→
3
run_phase
시간이 흐르는 테스트 실행
→
4
report_phase
결과 요약
초보자 팁: build/connect는 ‘배선’, run은 ‘실행’이라고 먼저 기억하세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 10
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
최소 UVM 테스트는 테스트를 만들고 sequence를 시작합니다
10
class alu_test extends uvm_test;
`uvm_component_utils(alu_test)
alu_env env;
function void build_phase(uvm_phase phase);
env = alu_env::type_id::create("env", this);
endfunction
task run_phase(uvm_phase phase);
alu_smoke_seq seq = alu_smoke_seq::type_id::create("seq");
phase.raise_objection(this);
seq.start(env.agent.sequencer);
phase.drop_objection(this);
endtask
endclass
읽는 순서
1. env를 생성
2. run_phase에서 실행
3. sequence를 sequencer에 시작
4. objection으로 종료 시점 관리
지금은 모든 줄을 외우지 않아도 됩니다. ‘어디서 무엇을 시작하는가’가 핵심입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 11
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
sequence는 거래를 만들고, driver는 실제 핀에 적용합니다
11
// sequence
start_item(req);
assert(req.randomize());
finish_item(req);
// driver
seq_item_port.get_next_item(req);
vif.a <= req.a; vif.b <= req.b;
vif.op <= req.op;
@(posedge vif.clk);
seq_item_port.item_done();
의도 / 데이터
핀 / 타이밍
이 분리는 테스트가 ‘신호를 어떻게 토글하는지’ 대신 ‘무엇을 시험하는지’에 집중하게 합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 12
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
monitor는 관찰하고, scoreboard는 독립적으로 정답을 계산합니다
12
monitor
인터페이스를 샘플링해
transaction으로 복원
→ analysis port로 전송
scoreboard
입력으로 기대값 계산
실제 결과와 비교
→ mismatch 보고
coverage
무엇을
실행했는지 측정
‘테스트가 끝났다’와 ‘충분히 검증했다’는 다른 말입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 13
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
assertion과 coverage는 각각 ‘규칙 위반’과 ‘실행 범위’를 말해줍니다
13
Assertion
assert property (@(posedge clk)
valid |-> ##1 ready);
규칙이 깨진 순간을 즉시 잡습니다.
Functional coverage
covergroup cg;
coverpoint op;
cross op, carry;
endgroup
어떤 조합까지 실행했는지 보입니다.
둘을 함께 보면: ‘규칙을 지켰나?’와 ‘충분히 시도했나?’를 분리해 답할 수 있습니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 14
UVM · SYSTEMVERILOG 입문
처음에는 작은 DUT로 이 반복 루프를 완주해 보세요
14
1
interface + transaction
핀과 데이터 단위 정의
2
sequence + driver
자극을 만든 뒤 핀으로 전달
3
monitor + scoreboard
관측값을 판정
4
assertion + coverage
규칙과 빈 구석을 확인
추천 실습: 8-bit ALU 또는 FIFO 한 개를 선택해 smoke test부터 만드세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 15
핵심만 기억하면
SystemVerilog로 검증의 재료를 만들고,
UVM으로 재사용 가능한 검증 환경을 조립합니다.
다음 한 걸음
1. transaction 하나 만들기
2. sequence → driver 흐름 읽기
3. scoreboard로 첫 비교 추가하기
작게 만들고
끝까지 검증하기
Q&A
Notes: 마무리: 모든 구성요소를 한 번에 구현하려 하지 말고, 작은 환경을 처음부터 끝까지 만들어 보는 것이 가장 빠른 학습 방법입니다.
[Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog LRM
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM IEEE 1800.2 resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm