## Slide 1
UVM · SystemVerilog
실무·고급 주요 개념 설명서
Race-free 실행 모델에서 reusable verification architecture까지
Architecture / Stimulus / Checking / Coverage / RAL / Debug
evidence-driven
verification
기준: IEEE 1800-2023 · IEEE 1800.2-2020 · UVM 2020.3.1
Notes: 대상: UVM/SystemVerilog 경험이 있는 검증 엔지니어.
[Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 2
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
표준·라이브러리·벤더 구현의 경계를 먼저 구분합니다
02
IEEE 1800-2023
SystemVerilog 언어 계약
스케줄링·타입·OOP·SVA·coverage
코드의 문법과 실행 의미를 정의
IEEE 1800.2-2020
UVM API·동작 계약
component·phase·factory·TLM·RAL
이식 가능한 사용자 코드의 기준
UVM 2020.3.1 RI
Accellera 참조 구현
표준 API + 구현·호환·기여 API
annotation으로 범주를 구분
@uvm-ieee 우선 · @uvm-accellera / @uvm-contrib / @uvm-compat 의존은 이식성 리스크로 기록
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://github.com/accellera-official/uvm-core
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 3
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
검증 환경은 랜덤 생성기가 아니라 ‘폐루프 제어 시스템’입니다
03
Stimulus
의도를 transaction으로 표현
→
Drive
protocol timing으로 변환
→
Observe
핀을 독립적으로 복원
→
Predict
spec 상태 전이를 계산
→
Compare
차이·누락·순서를 판정
→
Coverage
미검증 공간을 피드백
↖
원칙: test는 정책을 선택하고, UVC는 메커니즘을 제공하며, 판정은 monitor 관측값에서 시작합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 4
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
UVM control path와 observed data path를 분리합니다
04
CONTROL
test
→
env
→
agent
→
sequencer
→
driver
OBSERVED DATA
monitor
→
predictor
→
scoreboard
→
coverage
Driver 입력과 monitor 출력이 같은 객체 경로를 공유하지 않도록 독립성을 유지합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 5
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
SystemVerilog event region을 알아야 race-free testbench가 됩니다
05
Preponed
assertion sample
→
Active
blocking / RTL eval
→
NBA
nonblocking update
→
Observed
property evaluate
→
Reactive
program/TB response
// 위험: DUT와 같은 edge에서 raw signal 접근
@(posedge clk); if (ready) valid <= 1;
// 권장: clocking block의 sample/drive skew 사용
@(vif.cb); if (vif.cb.ready) vif.cb.valid <= 1;
실무 판단
• #0은 race 해결책이 아닙니다
• sampling 시점은 interface에 집중
• SVA와 monitor가 보는 edge를 맞춤
• simulator 차이를 숨기는 timing hack 금지
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/

## Slide 6
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Concurrency: process 수명과 종료 정책을 설계합니다
06
fork…join
모든 child 완료까지 대기
명확한 병렬 작업 묶음
join_any
첫 child 완료 후 진행
나머지 thread를 명시적으로 정리
join_none
즉시 반환
handle·shutdown·leak 정책 필수
process workers[$];
fork
begin
workers.push_back(process::self());
monitor_stream();
end
join_none
wait (stop_req);
foreach (workers[i]) workers[i].kill();
동기화 도구 선택
event — 순간 알림
mailbox — 데이터 + blocking queue
semaphore — 제한된 자원 수량
barrier — N개 참여자의 합류점
주의: disable fork는 의도보다 넓게 종료할 수 있음
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/

## Slide 7
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Transaction ownership과 객체 복사를 구분합니다
07
HANDLE COPY
a = b;
같은 객체를 가리킴
한쪽 mutation이 모두에 보임
≠
OBJECT COPY
$cast(a, b.clone());
새 객체 + 정책 기반 복사
do_copy의 deep/shallow 검토
Analysis path 계약
write()는 동일 handle을 fan-out할 수 있음
subscriber는 publish된 객체를 변경하지 않음
보관이 필요하면 clone 또는 immutable snapshot
monitor는 transaction마다 새 객체를 publish
field automation macro는 편하지만 queue·object·reference 정책을 코드 리뷰에서 반드시 확인합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 8
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Constrained random: 합법 공간과 분포 정책을 분리합니다
08
class req extends uvm_sequence_item;
rand bit [15:0] addr;
rand int unsigned len;
soft constraint c_len { len inside {[1:16]}; }
constraint c_order { solve len before addr; }
constraint c_addr { addr % len == 0; }
endclass
assert(req.randomize() with { len dist {1 := 5, [2:8] :/ 5}; });
우선순위와 의미
hard constraint — 항상 만족
soft constraint — test가 덮는 기본값
inline constraint — scenario의 국소 의도
solve before — 해 집합이 아니라 분포 영향
:= / :/ — bin별 가중치 의미가 다름
실패 시: randomize 반환값 → constraint_mode/rand_mode → 최소 충돌 집합 → seed 재현 순으로 추적
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/

## Slide 9
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Component lifecycle은 생성·연결·실행·정리 책임을 고정하는 프레임입니다
09
build
create
get cfg
→
connect
TLM
bindings
→
end_of_elab
topology
validate
→
start_sim
final
setup
→
run
timed
activity
→
extract
collect
residue
→
check
final
invariants
→
report
result
summary
Top-down
Bottom-up / validation
Time-consuming
run_phase 이전에 구조 오류를 확정하고, check_phase에서 unmatched·outstanding을 최종 오류로 만듭니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 10
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Objection은 end-of-test 수명 정책입니다
10
task run_phase(uvm_phase phase);
phase.raise_objection(this, "scenario");
vseq.start(env.vseqr);
wait (env.sb.outstanding() == 0);
phase.drop_objection(this, "checked and drained");
endtask
권장 ownership
test 또는 최상위 virtual sequence가 소유
monitor/driver는 완료를 보고할 뿐 소유하지 않음
완료 조건 = stimulus done
+ scoreboard drained
+ outstanding 0
+ watchdog not expired
Drain time은 고정 지연일 뿐 완료 증명이 아닙니다. 종료 조건을 관측 가능한 상태로 모델링하세요.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 11
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Factory는 구조적 변형을 주입하고, 실제 생성 타입을 추적하는 도구입니다
11
// type override: 모든 base_driver
base_driver::type_id::set_type_override(
err_driver::get_type());
// instance override: 특정 경로만
base_seq::type_id::set_inst_override(
timeout_seq::get_type(), "env.a0.sqr.*");
Type override
전역 정책 변경
범위가 넓어 회귀 영향 검토
Instance override
한 hierarchy 경로만 변경
경로 drift와 wildcard를 검증
create는 type_id::create로 통일 · test 시작 전에 override 설정 · factory.print/trace로 결과 확인
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://verificationacademy.com/verification-methodology-reference/uvm/docs_1.2/html/files/overviews/factory-txt.html
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 12
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
config_db는 typed dependency 전달 계약입니다
12
// test: child build 전에 scoped set
uvm_config_db#(agent_cfg)::set(
this, "env.a0", "cfg", cfg);
// agent: build에서 한 번 get
if (!uvm_config_db#(agent_cfg)::get(this, "", "cfg", cfg))
`uvm_fatal("NO_CFG", get_full_name())
검색 범위
uvm_test_top
env
a0
driver / monitor
• scalar 다수보다 cfg 객체
• wildcard는 최소화
• vif/필수 설정은 즉시 fatal
• +UVM_CONFIG_DB_TRACE로 충돌 추적
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://verificationacademy.com/verification-methodology-reference/uvm/docs_1.2/html/files/base/uvm_config_db-svh.html
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 13
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Reusable Agent/UVC는 protocol mechanism과 product policy를 분리합니다
13
Passive agent
monitor는 항상 생성
analysis port로 관측값 공개
protocol checker / coverage는 옵션
DUT hierarchy를 내부에 넣지 않음
Active agent
passive 구성 + driver + sequencer
is_active는 typed cfg가 소유
동일 monitor로 checking 일관성 유지
상위가 주입할 것
virtual interface
address / timing policy
feature enable
error injection / compare policy
재사용성의 기준: 다른 DUT·subsystem에서 UVC 내부 코드를 수정하지 않고 config와 연결만 바꿀 수 있는가?
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 14
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Sequence–Driver handshake의 blocking 지점을 이해합니다
14
sequence
sequencer
driver
→
start_item(req)
→
randomize + finish_item
←
get_next_item(req)
→
grant / request 전달
←
item_done(rsp)
drive protocol
규칙: get_next_item/item_done 쌍과 get/put 흐름을 섞지 않으며, response에는 request ID를 전달합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://verificationacademy.com/verification-methodology-reference/uvm/docs_1.2/html/files/seq/uvm_sequencer-svh.html
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 15
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Advanced sequence: 병렬성·자원·응답 순서를 정책화합니다
15
Virtual sequence
여러 sequencer의 use case 조율
protocol detail은 child sequence에 유지
virtual sequencer는 선택 사항
Arbitration
priority / weighted / FIFO
lock·grab은 짧게 유지
starvation과 exclusive traffic 검증
Response path
in-order / out-of-order를 먼저 결정
request_id / transaction_id 책임
queue overflow·timeout·reset 정책
p_sequencer 의존은 결합도를 높일 수 있습니다. typed sequencer handle 또는 context 객체 전달과 비교해 선택합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://verificationacademy.com/verification-methodology-reference/uvm/docs_1.2/html/files/seq/uvm_sequencer-svh.html
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 16
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
TLM analysis: broadcast와 비동기 처리를 분리합니다
16
monitor
analysis_port.write(tx)
scoreboard
→
coverage
→
recorder
→
핵심 계약
• write()는 function: block 금지
• fan-out에는 같은 object handle이 전달될 수 있음
• subscriber가 보관하면 clone
• 느린 처리는 uvm_tlm_analysis_fifo로 분리
• port / export / imp의 요구·제공 방향 확인
Monitor는 관찰에 집중하고, consumer의 처리 속도와 실패 정책에 결합되지 않아야 합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 17
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Scoreboard는 비교 함수보다 matching·timeout·reset 정책이 핵심입니다
17
In-order
exp_q[0] ↔ act_q[0] · 단일 순서가 보장될 때
Keyed OOO
transaction ID / tag / address로 expected와 actual을 매칭
Windowed
허용 latency window 안의 후보를 매칭
Stateful model
reference model의 상태 전이와 side effect를 비교
Reset / flush
epoch 증가 → pre-reset queue와 predictor 상태 정리
Final invariant
check_phase: unmatched·duplicate·missing·outstanding·timeout
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 18
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
RAL은 model·prediction·mirror 일관성을 관리합니다
18
reg sequence
read/write
→
adapter
reg ↔ bus
→
bus agent
frontdoor
→
monitor
observed
→
predictor
predict
→
mirror
model state
get / set
desired·mirror 값을 모델에서 조회/변경
read / write
frontdoor 또는 backdoor로 DUT 접근
mirror / update
DUT와 model 동기화 및 비교
peek / poke
backdoor raw 접근; protocol side effect를 우회
auto-predict와 explicit predictor 중 하나의 일관된 전략을 선택하고 volatile·W1C·read-clear를 별도 검토합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 19
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
SVA는 protocol 규칙을 실행 가능한 contract로 가장 가까운 곳에 둡니다
19
property p_stable_until_ready;
@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
valid && !ready |=> valid && $stable(data);
endproperty
a_stable: assert property (p_stable_until_ready)
else $error("data changed while stalled");
c_stall: cover property (@(posedge clk) valid && !ready);
해석 체크
|-> 같은 cycle부터 consequent
|=> 다음 cycle부터 consequent
disable iff 비동기 abort 의미
$past history 유효성·reset 고려
X/Z 4-state 비교 의미 검토
cover property antecedent 도달성 확인
Vacuous pass를 ‘검증 성공’으로 오해하지 않도록 antecedent coverage와 assertion coverage를 함께 봅니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/

## Slide 20
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Functional coverage는 요구사항을 상태 공간으로 번역합니다
20
covergroup cg with function sample(pkt t);
cp_op : coverpoint t.op;
cp_len : coverpoint t.len {
bins short = {[1:4]};
bins long = {[5:16]};
}
x_op_len : cross cp_op, cp_len;
endgroup
// accepted + checked transaction에서 정확히 한 번 sample
1
Requirement
기능·조건·예외를 문장으로 고정
2
Sample event
valid/accepted/checked 중 의미 있는 지점
3
Bins
명시적 의미와 stable naming
4
Cross
의미 있는 상호작용만 제한적으로
illegal_bins는 checker 대체물이 아닙니다. 오류 의미는 assertion/scoreboard에서 판정합니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/

## Slide 21
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Coverage closure는 sign-off evidence를 연결합니다
21
Requirement
→
Stimulus
→
Checker
→
Coverage
→
Regression
→
Waiver
Unreachable
spec/architecture 근거 + 리뷰 가능한 waiver + 추적 ID
Legal but unhit
constraint·scenario·test intent를 보강하고 targeted test로 확인
Hit but untrusted
sampling·checker·test quality를 재검증; 단순 hit를 증거로 보지 않음
Cross explosion
요구사항과 무관한 cross 제거; bin count보다 의미를 우선
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/

## Slide 22
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
Debug는 최초 divergence를 구조적으로 좁히는 과정입니다
22
1. 재현
test · seed · simulator · compile options · UVM version 고정
2. 분류
compile / elaboration / runtime / functional / performance
3. 구조 확인
topology → factory → config DB → phase → objection trace
4. 최초 차이
request → drive → observe → predict → compare timeline 추적
5. 축소·방지
최소 sequence로 축소하고 assertion·coverage·regression 추가
로그에는 seed, transaction ID, stream, phase, reset epoch, protocol state를 공통 correlation key로 남깁니다.
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://github.com/accellera-official/uvm-core
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf

## Slide 23
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
성능과 확장성은 hot path를 측정한 뒤 이식성 비용까지 함께 최적화합니다
23
config/resource wildcard
build에서 handle resolve · runtime 반복 lookup 제거
field automation / deep clone
필요한 copy/compare/pack만 명시 · immutable snapshot 활용
문자열 로그·recording
verbosity gate · 실패 구간만 transaction/waveform 기록
거대한 cross
요구사항 기반 bins · ignore/merge 전략
RAL 이름 검색
full-name cache 또는 handle 사전 보관
UVM 2020.3.1 참고
regex/resource DB cache와 RAL lookup 최적화는 측정 후 선택 적용하고, compile define·save/restore·이식성 영향을 문서화합니다.
Notes: [Sources]
- https://github.com/accellera-official/uvm-core
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/

## Slide 24
UVM · SYSTEMVERILOG | PRACTITIONER GUIDE
실무 Anti-pattern: 책임과 데이터 흐름부터 바로잡습니다
24
문제 패턴
권장 대안
직접 new 남발
factory create + override trace
set(null, "*", ...)
scoped typed config object
monitor/driver objection
top-level completion owner
공유 mutable transaction
fresh object 또는 clone/immutable
scoreboard write()에서 block
enqueue + worker/FIFO
driver 기반 expected
독립 predictor + monitor actual
randomize 실패 무시
assert/fatal + 최소 충돌 분석
Notes: [Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/images/downloads/standards/uvm/uvm_users_guide_1.2.pdf
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/

## Slide 25
Production-ready verification
좋은 환경은
실패의 이유와
검증의 빈틈이 보입니다.
핵심 원칙
1. 실행 시점과 객체 ownership을 명시
2. monitor 관측값에서 checking 시작
3. 종료 조건과 outstanding을 상태로 모델링
4. requirement–checker–coverage–regression을 연결
5. 표준 API를 우선하고 성능은 측정 후 최적화
공식 기준
IEEE 1800-2023
SystemVerilog
IEEE 1800.2-2020
UVM
Accellera UVM 2020.3.1
Reference Implementation
standards.ieee.org
accellera.org
Q&A
Notes: 마무리: 팀의 현재 병목을 architecture, correctness, closure, performance 중 하나로 분류하고 한 축부터 개선합니다.
[Sources]
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core