## Slide 1
UVM · SystemVerilog
실무 가이드
중급 이상 검증 엔지니어를 위한 설계·확장·디버깅 레퍼런스
Architecture / Stimulus / Checking / Coverage / RAL / Debug
reusable
verification
Notes: 이 자료는 입문 개념을 넘어 실제 UVM 환경의 설계 선택과 디버깅 흐름을 다룹니다.
[Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 2
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
이 자료가 다루는 검증의 설계 축
02
구조
agent / env / test / config
흐름
sequence / TLM / phase
정확성
scoreboard / assertion / RAL
완결성
coverage / regression / closure
목표는 ‘동작하는 testbench’가 아니라 변경에 강하고 설명 가능한 검증 시스템입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 3
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
권장 레이어: protocol, transaction, scenario를 분리합니다
03
Interface / clocking block
pin·sampling semantics
sequence item / constraint
semantic request/response
sequence / virtual sequence
use case and coordination
test / configuration
intent and topology selection
레이어 간 경계가 흐려지면 재사용성과 디버깅 가능성이 동시에 떨어집니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 4
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
UVM topology는 ‘환경의 공개 API’처럼 취급해야 합니다
04
agent
driver · sequencer · monitor
active/passive 전환
protocol 단위 재사용
env
여러 agent + checker
sub-env 조합
상위 연결점 제공
test
configuration 선택
virtual sequence 시작
시나리오별 policy
공개할 것: config 객체, analysis export, virtual sequencer. 숨길 것: 내부 implementation detail.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 5
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
config_db는 경로 문자열이 아니라 ‘계약’으로 관리합니다
05
// test
uvm_config_db#(my_agent_cfg)::set(this,
"env.agent", "cfg", cfg);
// agent
if (!uvm_config_db#(my_agent_cfg)::get(this, "", "cfg", cfg))
`uvm_fatal("NO_CFG", "agent cfg missing")
실무 규칙
• config 객체로 관련 설정을 묶는다
• set은 상위, get은 소비 지점
• wildcard는 최소화한다
• get 실패는 즉시 fatal로 만든다
테스트 코드가 컴포넌트 내부 필드를 직접 만지기 시작하면 config 계약을 재정의할 시점입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 6
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
factory override는 변형을 주입하는 강력한 도구입니다
06
// type override
base_driver::type_id::set_type_override(
err_inject_driver::get_type());
// instance override
base_seq::type_id::set_inst_override(
timeout_seq::get_type(), "env.agent.sqr.*");
선택 기준
type override: 전역 정책 변경
instance override: 한 경로만 변경
테스트 시작 전 설정하고
factory print로 실제 타입을 검증
override는 숨은 분기를 만들 수 있습니다. 이름·경로·의도를 테스트 로그에 남기세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 7
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
phase를 ‘생성·연결·실행·정리’의 책임으로 나눕니다
07
build_phase
create / get config
connect_phase
TLM, port 연결
end_of_elaboration
topology 확인
run_phase
time-consuming stimulus
extract/check/report
잔여 데이터와 결과
run_phase 이전에 토폴로지 오류를 찾고, report 전에 미처리 transaction을 확인하는 습관이 중요합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 8
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
objection은 테스트의 수명 정책이지 동기화 수단이 아닙니다
08
task run_phase(uvm_phase phase);
phase.raise_objection(this, "traffic");
vseq.start(env.vseqr);
wait (env.sb.is_drained());
phase.drop_objection(this, "traffic done");
endtask
피해야 할 패턴
• driver가 매 transaction마다 objection
• background thread의 drop 누락
• timeout 없이 wait forever
완료 조건은 명시적 drain/idle 상태로 모델링
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 9
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
reset은 별도 시나리오가 아니라 전체 환경의 상태 전이입니다
09
1
감지
monitor가 reset assertion/deassertion을 보고
2
중단
driver의 outstanding request를 안전하게 취소
3
초기화
scoreboard queue, predictor, coverage sampling policy
4
재개
새 epoch에서 traffic을 시작
핵심: reset 전 transaction이 reset 후 비교에 섞이지 않도록 epoch 또는 flush 정책을 명확히 합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 10
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
run-time phase와 sequence의 종료 조건을 일관되게 설계합니다
10
시간 기반
clock / timeout
watchdog
latency budget
이벤트 기반
response / interrupt
idle / drain
barrier
수량 기반
N transaction
coverage goal
error budget
한 테스트는 보통 하나의 주 종료 조건과 하나의 watchdog을 가져야 분석하기 쉽습니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 11
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
sequence item은 프로토콜 의미와 랜덤화 정책을 함께 담습니다
11
class pkt extends uvm_sequence_item;
rand bit [15:0] addr;
rand bit write;
rand byte data[];
bit [1:0] resp;
constraint c_align { addr[1:0] == 0; }
constraint c_len { data.size inside {[1:16]}; }
endclass
모델링 원칙
• driver가 알아야 할 최소 정보
• monitor가 복원할 수 있는 형태
• 비교에 필요한 response / metadata
• copy/compare/print/record 지원
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 12
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
constraint는 생성 규칙이고, scenario는 sequence가 표현합니다
12
constraint c_boundary {
addr dist {16'h0000 := 1,
[16'h0001:16'hFFFE] := 8,
16'hFFFF := 1};
}
constraint c_order { solve burst_len before addr; }
유용한 도구
dist: 발생 빈도 조절
inside: 범위 표현
solve before: 의존성 명시
soft: 기본값 + test override
randcase: scenario 선택
제약은 ‘어떤 값이 legal한가’를 설명해야 합니다. coverage gap을 constraint로 무작정 메우지 마세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 13
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
seed 재현성과 random stability는 디버그의 출발점입니다
13
재현
test + seed + simulator
compile options
UVM version을 로그에 기록
격리
객체별 RNG 사용
불필요한 randomize 호출 제거
sequence 간 숨은 공유 금지
축소
failing seed를
최소 scenario로 추출
transaction trace 보존
동일 seed가 같은 실패를 만들지 못하면, 원인을 찾기 전에 환경의 비결정성을 먼저 제거해야 합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 14
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
sequencer arbitration은 공유 자원의 정책을 드러냅니다
14
// sequence body
lock(p_sequencer);
repeat (4) begin
`uvm_do(req)
end
unlock(p_sequencer);
운영 지침
default / weighted / strict FIFO
lock/grab은 짧게 유지
exclusive traffic은 virtual sequence에서 조정
응답 경로와 request ordering을 함께 설계
arbitration 문제가 보이면 sequence priority를 올리기 전에 자원 모델과 병렬성 요구를 다시 확인하세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 15
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
virtual sequence는 여러 agent의 ‘의도’를 조정합니다
15
virtual sequence
scenario / ordering
A agent seq
protocol-specific traffic
B agent seq
protocol-specific traffic
virtual sequencer는 계층의 연결점일 뿐입니다. protocol detail이 virtual sequence로 새지 않게 유지하세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 16
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
response 처리 방식은 transaction의 식별자와 순서를 전제로 합니다
16
// out-of-order response의 예
req.set_id_info(rsp);
seq_item_port.put_response(rsp);
// sequence
get_response(rsp, request_id);
반드시 결정할 것
• in-order인가, out-of-order인가
• request_id / transaction_id의 책임
• timeout과 retry의 소유자
• reset 시 outstanding response 처리
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 17
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
callback·policy 객체는 override보다 좁은 확장점을 제공합니다
17
callback
driver 전/후 hook
monitor observation hook
error injection point
policy object
address map
latency model
compare strictness
factory override
구현 전체 교체
큰 동작 변형
테스트 시작 전 확정
확장 요구의 크기에 맞는 메커니즘을 선택하면 테스트 간 간섭을 줄일 수 있습니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 18
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
TLM analysis 연결은 broadcast이고, subscriber는 소비자입니다
18
// monitor
uvm_analysis_port#(pkt) ap;
ap.write(observed_pkt);
// env
mon.ap.connect(sb.analysis_export);
mon.ap.connect(cov.analysis_export);
설계 포인트
monitor는 관찰만 한다
consumer가 mutation하지 않는다
공유 객체면 clone 정책을 명시
fan-out은 env에서 투명하게 연결
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 19
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
analysis FIFO는 비동기 producer/consumer를 안전하게 분리합니다
19
uvm_tlm_analysis_fifo#(pkt) exp_fifo;
uvm_tlm_analysis_fifo#(pkt) act_fifo;
task run_phase(uvm_phase phase);
forever begin
exp_fifo.get(exp);
act_fifo.get(act);
compare(exp, act);
end
endtask
주의
단순 get/get은 순서가 보장될 때만 안전합니다.
독립 stream은 key, timestamp, window 또는 transaction id로 매칭해야 합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 20
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
scoreboard는 ‘비교’보다 ‘매칭 정책’을 먼저 설계합니다
20
in-order
queue[0] ↔ queue[0]
keyed
ID / address / tag로 탐색
windowed
latency window 내 후보 매칭
stateful
reference model의 상태 전이
오류 메시지에는 expected/actual뿐 아니라 key, time, stream, reset epoch, 최근 history를 포함하세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 21
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
reference model은 DUT 구현이 아니라 spec 모델이어야 합니다
21
좋은 모델
명확한 입력/출력
독립 알고리즘
추적 가능한 상태
빠른 실행
나쁜 모델
RTL을 복사
DUT internal signal 의존
비결정적 시간 모델
오류를 숨기는 동일 bug
현실적 절충
외부 golden model
transaction-level model
추상도 차이는 adapter로 해소
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 22
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
SVA는 protocol contract를 가장 가까운 곳에서 감시합니다
22
property p_valid_stable;
@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
valid && !ready |=> $stable(data);
endproperty
a_valid_stable: assert property(p_valid_stable);
SVA 실무 체크
• clocking / sampling region 확인
• disable iff reset semantics 검토
• vacuity를 cover property로 보완
• assertion message에 context 추가
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 23
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
clocking block은 race를 줄이고 sampling 의도를 문서화합니다
23
clocking cb @(posedge clk);
default input #1step output #0;
input ready, data;
output valid;
endclocking
@(vif.cb);
if (vif.cb.ready) ...
driver와 monitor가 같은 edge를 보더라도
언제 값을 읽고 쓸지 명시하지 않으면
simulator scheduling race가 남습니다.
시간·샘플링 규칙은 interface/clocking block에 집중시키세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 24
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
coverage model은 기능 요구사항을 bin과 cross로 번역합니다
24
covergroup cg @(posedge clk);
cp_op: coverpoint op { bins alu[] = {[0:3]}; }
cp_len: coverpoint len { bins short={[1:4]}; bins long={[5:16]}; }
x_op_len: cross cp_op, cp_len;
endgroup
모델링 순서
1. 요구사항을 문장으로 고정
2. 관찰 지점/샘플링 시점 결정
3. meaningful bin만 생성
4. illegal/ignore bin의 의미 기록
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 25
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
coverage closure는 숫자를 올리는 작업이 아니라 gap을 설명하는 작업입니다
25
unreachable
spec/architecture 근거로 waive
unhit but legal
constraint·scenario·test intent 보강
hit but untrusted
sampling / scoreboard / test quality 점검
cross explosion
요구사항 기반 cross만 유지
closure review에는 coverage report와 함께 test intent, seed, waiver rationale가 있어야 합니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 26
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
UVM RAL은 register 접근을 transaction과 prediction으로 연결합니다
26
sequence
reg.write()
adapter + bus agent
predictor + mirror
RAL의 핵심은 register model, bus transaction, mirror value가 일관된 상태를 유지하는 것입니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 27
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
RAL frontdoor·backdoor·predict 정책을 분리해 생각합니다
27
frontdoor
실제 bus transaction
protocol 검증 포함
속도는 상대적으로 느림
backdoor
RTL path 직접 접근
초기화/관찰에 유용
path와 timing model 필요
prediction
auto_predict 또는
explicit predictor
side-effect를 반영
read-clear, write-one-to-clear, volatile register는 mirror 정책을 명시적으로 검토하세요.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 28
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
UVM reporting은 로그량이 아니라 진단 품질을 최적화합니다
28
`uvm_info("PKT",
$sformatf("id=%0d addr=%h len=%0d", id, addr, len),
UVM_MEDIUM)
`uvm_error("SB_MISMATCH", diff_msg)
좋은 메시지
원인 분류 ID
transaction 식별자
expected/actual diff
시간·stream·epoch
재현에 필요한 seed/config
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 29
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
디버그는 파형보다 transaction trace에서 먼저 시작합니다
29
1
1. 재현
seed + test + config 고정
2
2. 분류
assertion / driver / monitor / checker
3
3. 추적
request→response→compare timeline
4
4. 축소
최소 sequence·최소 traffic
5
5. 방지
assertion·coverage·regression test 추가
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 30
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
성능 병목은 대개 불필요한 세부 관찰과 객체 생성에서 시작합니다
30
측정
per-test runtime
transaction throughput
coverage merge time
peak memory
개선
trace verbosity 조절
샘플링 비용 절감
복사/format 최소화
parallel regression
주의
성능 최적화로
check·coverage·determinism을
훼손하지 않는다
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 31
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
regression은 테스트 모음이 아니라 위험 모델입니다
31
smoke
빌드·기본 연결·핵심 path
feature
요구사항과 error handling
random
broad exploration + coverage
stress
장시간·concurrency·resource
nightly
merge·coverage·trend·triage
각 test는 하나의 실패 의도를 가져야 합니다. 이름만 다른 random test의 증식은 triage 비용을 키웁니다.
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 32
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
환경 재사용성은 ‘수정 없이 다른 곳에서 쓰이는가’로 측정됩니다
32
재사용 가능한 것
agent / sequence item
protocol checker
coverage collector
register adapter
상위가 주입할 것
config / policy
address map
virtual interface
feature enable
피할 것
hierarchical poke
global singleton state
DUT 이름 의존
테스트 전용 ifdef
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 33
UVM · SYSTEMVERILOG 실무 가이드
실무 체크리스트: 새 환경을 리뷰할 때
33
구조
active/passive, config, factory 경계가 명확한가?
자극
constraint·seed·종료 조건이 설명 가능한가?
관찰
clocking/reset/transaction reconstruction이 일관적인가?
판정
ordering·timeout·drain·error message 정책이 있는가?
완결성
SVA·coverage·waiver·regression risk가 연결되는가?
유지보수
trace, performance, version, documentation이 준비됐는가?
Notes: [Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm

## Slide 34
좋은 UVM 환경은
변경이 와도 ‘어디를 바꿔야 하는지’가 보입니다.
다음 단계
1. 현재 scoreboard의 매칭 정책을 문서화
2. reset epoch와 drain 조건을 점검
3. coverage gap 하나를 test intent까지 추적
4. failing seed를 단일 scenario로 축소
구조화된
검증은
디버깅 시간을
줄입니다
Q&A
Notes: 마무리: 각 주제를 한 번에 도입하기보다 현재 환경의 가장 큰 불확실성 하나부터 구조적으로 정리하는 것이 효과적입니다.
[Sources]
- IEEE Std 1800-2023, SystemVerilog Language Reference Manual
- IEEE Std 1800.2-2020, Universal Verification Methodology
- Accellera UVM 1.2 User's Guide and Class Reference
- Accellera UVM Reference Implementation resources: https://accellera.org/downloads/standards/uvm