## Slide 1
UVM · SystemVerilog
소개부터 실무 적용까지
왜 필요한가 · 어떻게 구성하는가 · 어떻게 잘 사용하는가
Why / Architecture / Workflow / Reuse / Debug
structured
verification
세 개의 기존 발표 자료 통합 · IEEE 1800-2023 · IEEE 1800.2-2020
Notes: 발표 목표를 먼저 제시합니다. 청중이 발표 후 SystemVerilog와 UVM의 관계, 도입 이유, 핵심 구조, 실무 사용 원칙을 설명할 수 있어야 합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 2
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
검증의 목표는 많은 테스트가 아니라 ‘빠른 피드백’입니다
02
요구사항
검증할 동작·예외를 정의
→
자극
transaction과 timing을 생성
→
관찰
DUT가 실제로 한 일을 복원
→
예측
spec 기준 기대 결과를 계산
→
판정
차이·누락·순서를 검출
→
학습
검증하지 못한 공간을 피드백
↖
입력 생성 → 관찰 → 판정 → 빈틈 보완의 폐루프가 짧을수록 디버깅과 품질 판단이 빨라집니다.
Notes: 검증은 테스트 개수 경쟁이 아니라 피드백 루프의 품질 문제라는 관점을 강조합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 3
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
SystemVerilog는 언어, UVM은 그 위의 검증 방법론입니다
03
SystemVerilog
검증 기능을 포함한 하드웨어 언어
interface·class·random·SVA·coverage
신호·시간·데이터를 표현
UVM
SystemVerilog class 기반 방법론
component·phase·factory·TLM·RAL
환경을 일관되게 조립
관계
SV가 재료와 실행 의미를 제공
UVM이 역할·연결·수명 규칙 제공
UVM은 언어를 대체하지 않음
SystemVerilog로 기능을 만들고, UVM으로 팀이 공유할 구조와 사용 규칙을 고정합니다.
Notes: UVM은 별도 언어나 시뮬레이터가 아니라 SystemVerilog 위에 만들어진 표준 방법론이라는 경계를 분명히 합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 4
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
왜 사용하는가: 복잡도가 커질수록 여섯 가지가 필요합니다
04
재현성
같은 test·seed로 실패를 재현
→
재사용
driver·monitor·checker를 재활용
→
가시성
transaction 수준으로 관찰
→
독립성
예측과 관측 경로를 분리
→
판정력
차이·누락·순서를 명시
→
측정
요구사항의 빈틈을 추적
↖
Directed test의 개수보다, 변경에도 유지되는 구조와 재현 가능한 증거가 프로젝트 비용을 줄입니다.
Notes: 팀 규모와 설계 복잡도가 커질수록 재현성·재사용·독립성·측정 가능성이 비용을 좌우합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 5
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
전체 구조: control path와 observed data path를 분리합니다
05
CONTROL
test
→
env
→
agent
→
sequencer
→
driver
OBSERVED DATA
monitor
→
predictor
→
scoreboard
→
coverage
자극 경로와 관찰 경로를 분리하면 DUT와 testbench가 같은 오류를 공유할 가능성을 줄일 수 있습니다.
Notes: Control path는 의도를 전달하고, observed data path는 DUT가 실제로 한 일을 독립적으로 복원합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 6
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
SystemVerilog 검증 도구를 세 묶음으로 이해합니다
06
구조화
interface·modport·clocking block
class·상속·다형성
핀과 transaction의 경계를 정의
탐색·동시성
constrained random
process·mailbox·semaphore
scenario와 병렬 동작을 표현
판정·측정
SVA·functional coverage
4-state type·queue·associative array
규칙과 실행 범위를 기록
문법을 외우기보다 ‘연결·생성·관찰·판정’에 어떤 기능을 쓸지 선택하는 것이 중요합니다.
Notes: SystemVerilog 기능은 문법 목록보다 검증 책임에 따라 구조화해서 익히는 편이 실무 전환이 빠릅니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 7
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
clocking block으로 sampling과 driving 시점을 계약합니다
07
Preponed
assertion sample
→
Active
blocking / RTL eval
→
NBA
nonblocking update
→
Observed
property evaluate
→
Reactive
program/TB response
clocking cb @(posedge clk);
default input #1step output #0;
input ready, data;
output valid;
endclocking
@(vif.cb); vif.cb.valid <= req.valid;
왜 필요한가
• DUT와 TB가 같은 edge를 다룹니다
• raw @(posedge clk)는 race 가능성이 있습니다
• monitor와 SVA의 관찰 시점을 통일합니다
• #0 timing hack 대신 명시적 계약을 사용합니다
Notes: Clocking block은 단순 편의 문법이 아니라 sample/drive 시점에 대한 계약입니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 8
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Transaction은 핀 변화를 의미 있는 ‘한 건의 요청’으로 바꿉니다
08
HANDLE COPY
a = b;
같은 객체를 가리킴
consumer mutation이 모두에 보임
≠
OBJECT COPY
$cast(a, b.clone());
새 객체로 복사
보관·비동기 처리에 안전
Analysis path 계약
monitor는 transaction마다 새 객체 생성
analysis subscriber는 publish 객체 수정 금지
보관이 필요하면 clone
ID·timestamp·reset epoch를 함께 기록
transaction을 공통 언어로 쓰면 sequence·monitor·scoreboard·coverage가 같은 의미 단위로 협업합니다.
Notes: Transaction은 여러 컴포넌트가 공유하는 의미 단위이므로 객체 수명과 복사 정책까지 함께 설계합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 9
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Constrained random은 합법 공간을 넓고 재현 가능하게 탐색합니다
09
class req extends uvm_sequence_item;
rand bit [15:0] addr;
rand int unsigned len;
soft constraint c_len { len inside {[1:16]}; }
constraint c_order { solve len before addr; }
constraint c_addr { addr % len == 0; }
endclass
assert(req.randomize() with { len dist {1 := 5, [2:8] :/ 5}; });
우선순위와 의미
hard constraint — 항상 만족
soft constraint — test가 덮는 기본값
inline constraint — scenario의 국소 의도
solve before — 해 집합이 아니라 분포 영향
:= / :/ — bin별 가중치 의미가 다름
randomize() 반환값을 반드시 확인하고, 실패 시 constraint mode → 최소 충돌 → seed 재현 순으로 추적합니다.
Notes: Constrained random은 합법 공간과 분포 의도를 분리하고 seed로 재현 가능해야 합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 10
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
SVA는 ‘언제 무엇이 지켜져야 하는가’를 실행 가능한 규칙으로 만듭니다
10
property p_stable_until_ready;
@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
valid && !ready |=> valid && $stable(data);
endproperty
a_stable: assert property (p_stable_until_ready)
else $error("data changed while stalled");
c_stall: cover property (@(posedge clk) valid && !ready);
읽을 때 확인
|-> 같은 cycle부터 consequent
|=> 다음 cycle부터 consequent
disable iff 비동기 abort 의미
$past history 유효성·reset 고려
X/Z 4-state 비교 의미 검토
cover property antecedent 도달성 확인
규칙 위반은 assertion이 판정하고, cover property로 antecedent가 실제 도달했는지도 함께 확인합니다.
Notes: SVA는 protocol 규칙이 깨진 최초 시점을 가장 가까운 곳에서 보여줍니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 11
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Functional coverage는 요구사항을 ‘측정 가능한 상태 공간’으로 바꿉니다
11
covergroup cg with function sample(pkt t);
cp_op : coverpoint t.op;
cp_len : coverpoint t.len {
bins short = {[1:4]};
bins long = {[5:16]};
}
x_op_len : cross cp_op, cp_len;
endgroup
// accepted + checked transaction에서 정확히 한 번 sample
1
Requirement
기능·조건·예외를 문장으로 고정
2
Sample event
valid/accepted/checked 중 의미 있는 지점
3
Bins
명시적 의미와 stable naming
4
Cross
의미 있는 상호작용만 제한적으로
coverage는 실행 여부를 측정합니다. 옳고 그름의 판정은 assertion과 scoreboard가 담당합니다.
Notes: Coverage는 무엇을 실행했는지를 말할 뿐, 결과가 옳았다는 판정을 대체하지 않습니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 12
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
UVM topology는 역할 분리를 코드 구조로 고정합니다
12
COMPONENT TREE
test
→
env
→
agent
→
sequencer
→
driver
CHECKING FLOW
monitor
→
predictor
→
scoreboard
→
coverage
test는 정책을 선택하고, agent는 protocol을 다루며, checker는 관찰된 데이터를 기준으로 판정합니다.
Notes: UVM topology를 역할과 책임의 공개 API로 보고 내부 구현 세부를 숨깁니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 13
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
UVM phase는 생성·연결·실행·정리의 공통 생명주기입니다
13
build
create
get cfg
→
connect
TLM
bindings
→
end_of_elab
topology
validate
→
start_sim
final
setup
→
run
timed
activity
→
extract
collect
residue
→
check
final
invariants
→
report
result
summary
Top-down
Bottom-up / validation
Time-consuming
build/connect에서 구조를 확정하고, run에서 시간을 쓰며, check/report에서 미처리 데이터와 결과를 확정합니다.
Notes: Phase별 책임을 고정하면 구조 오류, 실행 오류, 잔여 데이터 오류를 서로 다른 시점에 분리해 찾을 수 있습니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 14
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Test는 정책을 선택하고, Agent/UVC는 protocol 메커니즘을 제공합니다
14
Passive agent
monitor는 항상 생성
analysis port로 관측값 공개
protocol checker / coverage는 옵션
DUT hierarchy를 내부에 넣지 않음
Active agent
passive 구성 + driver + sequencer
is_active는 typed cfg가 소유
동일 monitor로 checking 일관성 유지
상위가 주입할 것
virtual interface
address / timing policy
feature enable
error injection / compare policy
재사용의 기준: 다른 DUT에서 UVC 코드를 고치지 않고 config·interface·연결만 바꿀 수 있는가?
Notes: UVC 재사용은 코드 복사가 아니라 config와 연결만 바꿔 다른 환경에 적용되는지를 기준으로 평가합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 15
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Factory와 config_db로 같은 구조를 다른 상황에 재사용합니다
15
// 구현 타입 교체
base_driver::type_id::set_type_override(
err_driver::get_type());
// 의존성 전달
uvm_config_db#(agent_cfg)::set(
this, "env.a0", "cfg", cfg);
Factory
구현 타입을 test에서 교체
create로 생성 지점을 통일
config_db
virtual interface·policy 전달
typed config + 좁은 scope
Factory는 ‘무엇을 생성할지’, config_db는 ‘어떤 값과 의존성을 줄지’를 담당합니다.
Notes: Factory와 config_db의 책임을 구분합니다. 하나는 타입 선택, 다른 하나는 값과 의존성 전달입니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 16
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Sequence–Driver handshake로 요청과 핀 구동을 동기화합니다
16
sequence
sequencer
driver
→
start_item(req)
→
randomize + finish_item
←
get_next_item(req)
→
grant / request 전달
←
item_done(rsp)
drive protocol
start_item/finish_item과 get_next_item/item_done의 blocking 지점을 이해하고, response에는 request ID를 전달합니다.
Notes: Sequence와 driver 양쪽의 blocking 지점을 이해해야 hang과 response 손실을 진단할 수 있습니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 17
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
Monitor → TLM → Scoreboard가 관찰에서 판정까지 연결합니다
17
monitor
analysis_port.write(tx)
scoreboard
→
coverage
→
recorder
→
역할 분리
• monitor: 핀을 transaction으로 복원
• analysis: 여러 consumer로 fan-out
• scoreboard: expected/actual 매칭·비교
• coverage: 요구사항 실행 여부 측정
• 느린 처리는 FIFO worker로 분리
Monitor의 관측값을 신뢰의 기준으로 삼고, analysis write()에서는 block하지 않습니다.
Notes: Monitor는 관찰에 집중하고 consumer의 처리 속도와 실패 정책에 결합되지 않게 합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 18
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
RAL은 레지스터 접근·예측·mirror를 한 모델로 연결합니다
18
reg sequence
read/write
→
adapter
reg ↔ bus
→
bus agent
frontdoor
→
monitor
observed
→
predictor
predict
→
mirror
model state
get / set
desired·mirror 값을 모델에서 조회/변경
read / write
frontdoor 또는 backdoor로 DUT 접근
mirror / update
DUT와 model 동기화 및 비교
peek / poke
backdoor raw 접근; protocol side effect를 우회
frontdoor/backdoor와 prediction 전략을 일관되게 선택하고, volatile·W1C·read-clear 동작을 별도로 검토합니다.
Notes: RAL은 register API 자체보다 bus 관측과 mirror 상태가 일관되게 유지되는지가 핵심입니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 19
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
끝나는 조건까지 설계해야 테스트 결과를 신뢰할 수 있습니다
19
task run_phase(uvm_phase phase);
phase.raise_objection(this, "scenario");
vseq.start(env.vseqr);
wait (env.sb.outstanding() == 0);
phase.drop_objection(this, "checked and drained");
endtask
완료 조건
test 또는 최상위 virtual sequence가 소유
monitor/driver는 완료를 보고할 뿐
stimulus done
+ scoreboard empty
+ outstanding 0
+ watchdog not expired
고정 drain time보다 관측 가능한 상태와 watchdog으로 종료를 증명합니다.
Notes: 테스트 종료는 고정 시간보다 stimulus, outstanding, scoreboard, watchdog 상태로 증명합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 20
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
실무 도입: 작은 vertical slice부터 닫힌 루프를 완성합니다
20
Requirement
→
Interface
→
Agent
→
Checker
→
Coverage
→
Regression
1. 하나의 기능
요구사항·transaction·관찰 포인트를 명확히
2. 끝까지 연결
sequence → driver → monitor → scoreboard를 먼저 완주
3. 증거 추가
SVA와 coverage로 규칙과 빈틈을 기록
4. 재사용 확장
config·factory·RAL·virtual sequence는 필요가 생길 때 추가
Notes: 처음부터 거대한 환경을 만들기보다 한 기능의 vertical slice를 끝까지 닫고 확장합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 21
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
잘 사용하는 원칙: 책임과 데이터 소유권을 명확히 합니다
21
피할 패턴
권장 방식
test가 DUT pin 직접 구동
sequence + driver 경계 유지
전역 wildcard config
typed config + 좁은 scope
driver 기반 expected
독립 predictor + monitor actual
공유 mutable transaction
fresh object 또는 clone
scoreboard write()에서 block
FIFO + worker
objection 남발
top-level completion owner
randomize 실패 무시
assert/fatal + 최소 충돌 분석
Notes: Anti-pattern은 대부분 책임 경계나 데이터 소유권이 흐려질 때 발생합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 22
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
디버그와 성능: 재현 → 최초 차이 → 측정
22
1. 재현
test · seed · simulator · option · UVM version 고정
2. 구조
topology · factory · config DB · phase · objection 확인
3. 최초 차이
request → drive → observe → predict → compare 추적
4. 축소
최소 sequence와 실패 구간 waveform / trace
5. 측정
runtime · memory · coverage merge · hot path 확인
로그에는 seed, transaction ID, reset epoch, protocol state를 공통 correlation key로 남깁니다.
Notes: 먼저 동일 실패를 재현하고 최초 divergence를 찾은 뒤, 측정된 hot path만 최적화합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 23
UVM · SYSTEMVERILOG | 통합 소개·활용 가이드
언제 UVM을 쓰면 좋은가: 재사용·협업·장기 유지보수가 기준입니다
23
UVM 권장
여러 interface·agent
regression·coverage closure 필요
팀 단위 장기 프로젝트
경량 TB도 충분
작은 combinational block
짧은 수명의 단일 목적 test
빠른 실험이 우선
판단 질문
같은 agent/checker를 다시 쓸까?
여러 사람이 병렬 개발할까?
실패 재현·trace가 중요할까?
UVM은 작은 테스트의 의무가 아니라, 복잡한 검증을 팀이 지속적으로 운영하기 위한 투자입니다.
Notes: UVM은 모든 블록에 강제할 규칙이 아닙니다. 구조 비용보다 재사용·협업·운영 이익이 큰지 판단합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core

## Slide 24
UVM + SystemVerilog
좋은 환경은
무엇을 검증했고
왜 실패했는지 보여줍니다.
핵심 원칙
1. SystemVerilog로 timing·transaction·checker를 명확히
2. UVM으로 역할·연결·수명 주기를 표준화
3. monitor 관측값에서 독립적으로 판정
4. 종료 조건과 coverage를 증거로 관리
5. 작은 vertical slice에서 재사용 범위를 확장
발표 자료
통합한 기존 자료 3종
공식 기준
IEEE 1800-2023
IEEE 1800.2-2020
Accellera UVM
작은 DUT부터
끝까지 연결
Q&A
Notes: 마무리에서는 작은 DUT 하나를 선택해 sequence–driver–monitor–scoreboard–coverage를 끝까지 연결하는 다음 행동을 제안합니다.
[Sources]
- Local: UVM_SystemVerilog_입문_발표자료.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_중급_고급_실무_가이드.pptx
- Local: UVM_SystemVerilog_실무_고급_주요개념_설명서.pptx
- https://standards.ieee.org/ieee/1800/7743/
- https://standards.ieee.org/ieee/1800.2/7567/
- https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
- https://github.com/accellera-official/uvm-core